## Slide 2
Cos’è l’energia?

## Slide 4: Energia e capitalismo
Accordi di Parigi

## Slide 5
ACCORDI DI PARIGI
Fonte immagine: Observer

## Slide 6
«L'energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro»
Unità di misura: J, cal, Wh
Distinzione tra potenza ed energia
Conservazione dell’energia
L’energia si trasforma in diverse forme e con diverse efficienze
Fondamenti di energia

## Slide 7
fonte: dispense corso impatto ambientale dei sistemi energetici-dipartimento di ingegneria università di Bologna

## Slide 8
I principi della termodinamica

## Slide 9
Lavoro
Lavoro
Calore
Calore
SISTEMA TERMODINAMICO CHIUSO
∆U
AMBIENTE
SISTEMA ISOLATO (UNIVERSO)
Primo principio
Notes: Per trasferire e trasformare l’energia possiamo sostanzialmente ricondurci a due modi: lavoro e calore. Facciamo degli esempi: se spingo un carrello, questo si mette in movimento. Io ho applicato una forza e il carrello ha effettuato uno spostamento. L’energia trasferita in questo modo, ossia tramite una forza che produce uno movimento, è detta lavoro. Cos’è invece il calore? Prendiamo una tazza di caffé. Più il caffé è caldo, più le sue molecole si muovono velocemente e impattando su quelle ferme della tazza le fanno vibrare più velocemente. Queste a loro volta impatteranno sulle molecole delle nostre mani aumentandone il moto, come nel biliardo, trasferendo così il moto delle molecole dal caffé alle mani. Quando le molecole si muovono velocemente, a livello macroscopico si percepisce un aumento della temperatura. Chiamiamo calore questo modo di trasferire energia da un corpo caldo a uno freddo. L’equivalenza tra calore e lavoro e la conservazione dell’energia di cui si è parlato precedentemente sono le implicazioni più importanti del primo principio della termodinamica, che in formula può essere scritto come segue:
∆𝑈=𝑄−𝐿
∆𝑈: variazione di energia interna del sistema
𝑄: calore assorbito dal sistema
𝐿: lavoro compiuto dal sistema
Questa formula può essere tradotta nel seguente enunciato:
L’energia non si crea né si distrugge, ma può solo essere trasformata da una forma all’altra. In un sistema chiuso (ossia un sistema che scambia energia con l’ambiente che lo circonda ma non materia), ogni variazione dell’energia interna è uguale alla quantità di calore scambiata con l’embiente meno il lavoro compiuto dal sistema sull’ambiente
L’energia interna è l’energia di un sistema legata a quanto si muovono, vibrano e interagiscono le sue particelle interne (include l’energia cinetica microscopica, l’energia potenziale delle interazioni ecc.). La variazione di energia interna in un sistema chiuso porta sostanzialmente ad un aumento o una diminuzione del moto delle sue particelle. L’energia interna è definita dalle cosiddette variabili di stato, che in termodinamica sono temperatura, pressione e volume. Se un sistema compie una trasformazione ciclica, la variazione di energia interna è nulla se nel punto di inizio e fine trasformazione la temperatura, la pressione e il volume sono uguali. In questo caso il lavoro compiuto durante la trasformazione equivale al calore assorbito:
𝐿=𝑄
non è altro che una riformulazione del principio di conservazione dell’energia applicata ai sistemi termodinamici: l’energia interna di un sistema cambia se scambia (assorbe o cede) calore e lavoro con l’ambiente. Guardando al totale dunque, cioè sistema più ambiente, il sistema aumenta la sua energia solo se la sottrae all’ambiente circostante e viceversa. Il primo principio della termodinamica ci fornisce la contabilità dell’energia: tiene traccia di quanto esce e entra nel sistema di nostro interesse

## Slide 10
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/joi-scientific-technology-update-1.5340245

## Slide 11
“nessun sistema può compiere una trasformazione il cui unico risultato sia quello di convertire in lavoro meccanico il calore prelevato da un serbatoio termico. “
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
Secondo principio
Lord Kelvin
Notes: considerato che la quantità totale di energia è sempre la stessa e che noi traiamo beneficio solo dalla sua trasformazione, perché non possiamo semplicemente passare all’infinito da una forma di energia all’altra e continuare a sfruttare l’effetto utile che deriva da questa trasformazione? Il primo principio infatti non pone limiti sul “verso” delle trasformazioni di energia, a patto che l’energia totale rimanga costante. Il secondo principio della termodinamica spiega proprio questa impossibilità. Nella storia è stato affrontato in maniere differenti, ma le interpretazioni più rilevanti sono quelle di Kelvin, Clausius e Carnot. Una versione del secondo principio, utile per introdurre il concetto di macchina termica, venne enunciata da Kelvin:
“nessun sistema può compiere una trasformazione il cui unico risultato sia quello di convertire in lavoro meccanico il calore prelevato da un serbatoio termico. “
Dove per serbatoio termico si intende una fonte di calore. Conseguenza è che le macchine termiche sono in grado di trasformare in lavoro solo una parte del calore assorbito e ci sarà sempre una certa quantità di calore che non viene usata e viene rilasciata in ambiente. Ma cos’è una macchina termica? Sostanzialmente un sistema che, trasformando dei gas con dei processi ciclici, trasforma un input di calore in energia meccanica. I motori delle auto, le centrali elettriche a carbone o a gas, le centrali nucleari sono tutte macchine termiche. Tutte le macchine termiche assorbono energia sotto forma di calore da una fonte calda (per le auto sono i gas caldi derivanti dalla combustione della benzina ad esempio), con il calore ricevuto fanno espandere un gas che poi compie un lavoro (facendo girare delle ruote o un alternatore producendo elettricità) e infine l’energia rimanente e inutilizzata esce dalla macchina sottoforma di calore. In sostanza, la macchina termica generica M preleva un calore 𝑄_𝐶 da un serbatoio caldo a temperatura T2 (fumi caldi derivanti dalla combustione della benzina ad esempio), lo trasforma in un lavoro L (fa muovere su e giù i pistoni), ma non tutto il calore iniziale viene trasformato in lavoro. Una parte di questo infatti, che chiameremo 𝑄_𝐹, viene disperso in atmosfera che rappresenta il nostro serbatoio freddo a temperatura T1. Dallo schema sopra, si può facilmente dedurre che il bilancio di energia di una macchina termica è il seguente:
𝐿=𝑄_𝐶−𝑄_𝐹
Si noti che, invertendo la direzione delle frecce nello schema, si ottiene una macchina frigorifera, ossia una macchina in grado di trasferire calore da un serbatoio freddo a uno caldo compiendo un lavoro. In questo caso specifico, l’effetto utile desiderato non è il lavoro ma lo spostamento di calore e quindi il primo viene “speso” in favore del secondo. Ma tornando allo schema, può il calore ceduto 𝑄_𝐹 essere uguale a zero in modo tale da massimizzare il lavoro utile? No, c’è sempre un quota parte di energia iniziale che non si può trasformare in lavoro utile e questa è la deduzione principale che deriva dall’enunciato di Kelvin.

## Slide 12
“è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo a temperatura minore a un altro a temperatura maggiore.”
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
Rudolf Clausius
Secondo principio
Notes: Un’altra formulazione di questo principio venne proposta da Clausius, che lo enunciò in modo leggermente diverso:
“è impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia il passaggio di calore da un corpo a temperatura minore a un altro a temperatura maggiore.”
Una conseguenza di ciò riguarda la spontaneità delle trasformazioni: se lasciamo un cubetto di ghiaccio al sole, questo spontaneamente si fonderà per portarsi alla stessa temperatura dell’ambiente che lo circonda. In questo caso, il calore fluisce dall’ambiente (più caldo) al ghiaccio (più freddo). È possibile un processo inverso in cui si toglie calore dal ghiaccio e lo si butta in ambiente? Sì, ma non spontaneamente. Mentre il ghiaccio spontaneamente si scoglie, per riportare l’acqua allo stato solido, come avviene nei frigoriferi, devo compiere un lavoro, quindi non è una trasformazione gratuita. Cosa distingue una macchina termica da un’altra? La capacità di trasformare l’energia in ingresso in lavoro utile. Questa capacità è detta “efficienza” o “rendimento” ed è il parametro che più di tutti serve a paragonare tra loro le diverse tecnologie energetiche. Il rendimento si calcola rapportando l’effetto utile, quindi il lavoro, ossia il movimento meccanico generato, alla “spesa” energetica necessaria a ottenerla, ossia il calore:
Macchina termica normale:
𝜂=𝐿/𝑄_𝐶 =1−𝑄_𝑂𝑈𝑇/𝑄_𝐼𝑁 =1−𝑄_𝐹/𝑄_𝐶
Macchina frigorifera:
𝜂=𝐶𝑂𝑃=𝑄_𝐹/𝐿
Proprio in conseguenza del secondo principio della termodinamica, non esiste un rendimento del 100% perché Qout non può essere uguale a zero (le macchine che promettono di riuscirci si dicono macchine a moto perpetuo di seconda specie, e semplicemente non funzionano). Ma da cosa dipende l’efficienza di una macchina? Non è una proprietà intrinseca della macchina, ma ha a che fare con la “qualità” della fonte energetica utilizzata e dalla tipologia di trasformazione. A livello puramente teorico, le trasformazioni di qualità maggiore sono quelle reversibili che però non esistono nella realtà.

## Slide 13
Rendimento macchina termica:
Rendimento di Carnot:
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
Sadi Carnot
Secondo principio
Notes: E’ molto utile però calcolare il rendimento massimo di una trasformazione per comprendere qual è il limite invalicabile imposto dalla natura. Il rendimento massimo teorico di una macchina termica è detto rendimento di Carnot, derivato dall’omonimo teorema, ed è il rendimento di un ciclo di trasformazioni reversibili che verranno approfondite in seguito. Il rendimento di Carnot si calcola nel seguente modo:
𝜂=1−𝑇_1/𝑇_2
Rappresenta il rendimento massimo di una qualsiasi macchina termica, reversibile o meno. Tutti i cicli termodinamici che vedremo in seguito dunque, sui quali si fonda il funzionamento di tutte le macchine termiche, hanno un rendimento necessariamente inferiore a quello di Carnot anche se lavorano alle stesse temperature.

## Slide 14
Fonte imagine: GeoPop
Secondo principio: l’entropia
Notes: Cosa c’entra in tutto ciò l’entropia? La definizione comune che si da di entropia è la misura del grado di “disordine” molecolare o la probabilità di esistere di un determinato stato, ma cosa si intende per disordine? Immaginiamo di avere un mazzo di carte da poker e che ogni carta rappresenti una molecola e la disposizione del mazzo rappresenti lo stato del sistema. Appena apriamo il mazzo, questo risulta ordinato (bassa entropia). Le carte infatti sono tutte in ordine perfetto, dall’asso al re di cuori, dall’asso al re di quadri e così via. Questa condizione è molto improbabile. Mescolando le carte infatti è decisamente improbabile che queste tornino “spontanteamente” al loro ordine iniziale. Dopo aver mescolato le carte, queste si troveranno piuttosto in un ordine casuale ed è molto probabile che si trovino in una condizione di disordine appunto, che non preveda il susseguirsi ordinato di cuori, quadri, fiori e picche. Insomma, se lasci un mazzo ordinato in mano a qualcuno che lo mescola, tenderà a diventare disordinato. Allo stesso modo, un sistema fisico tende spontaneamente verso stati più probabili, cioè con maggiore entropia, quindi più disordinati. E perché è utile saperlo al fine di questo corso? Perché gli stati a entropia più bassa sono più preziosi, più rari e perché solo da questi si può estrarre un lavoro sufficiente per le nostre attività. Solo l’energia “ordinata” e “concentrata” può essere utilizzata per compiere lavoro utile. Le trasformazioni che eseguiamo sulla energia con i nostri processi industriali non fanno altro che degradarla, renderla inutilizzabile, ed è per questo che abbiamo sempre bisogno di energia “fresca” per ripetere quei processi. Bisogna prestare attenzione a distinguere l’energia totale da quella effettivamente utilizzabile. Ad esempio, non si può far funzionare un motore utilizzando l’aria calda d’estate, sebbene questa possegga tanta energia interna. Gli stati a entropia alta sono stati a energia dispersa: in questa condizione non esistono differenze di temperatura, di potenziale, o quegli squilibri che sono fondamentali per avere dei flussi spontanei di energia e quindi c’è impossibilità di estrarne lavoro. Immaginiamo una diga: finché l’acqua è concentrata e ordinata in un bacino in quota, si può sfruttare la differenza di altezza rispetto a valle per mettere in moto l’acqua (aprendo il tubo inneschiamo un processo spontaneo, perché l’acqua cade spontaneamente in basso) e sfruttare questo moto per produrre elettricità ad esempio o per muovere un mulino. Se la diga crolla e l’acqua scende tutta a valle, è impossibile produrre elettricità dalla stessa acqua perché verrebbe a mancare quello squilibrio di quota necessario a metterla spontaneamente in moto. L’acqua a valle si trova in uno stato di alta entropia infatti, cioè più probabile (è più “normale” che l’acqua sia giù anziché su). La stessa cosa vale per il calore. E’ necessaria una differenza di temperatura affinché il calore fluisca e quindi non possiamo estrarre lavoro da un processo in cui non c’è una differenza di temperatura tra serbatoio caldo e serbatoio freddo. Questo si deduce facilmente dalle formule sopracitate (rendimento di Carnot=0). Il calore tende spontaneamente a fluire in modo tale da portare in equilibrio termico i due serbatoi e quando questo equilibrio viene raggiunto si ha entropia massima, non c’è più flusso di calore. Il secondo principio della termodinamica può essere formulato anche esplicitando questo concetto chiave, ossia che l’entropia dell’universo tende ad aumentare:
∆𝑆≥0
Non a caso questo principio viene spesso denominato “legge della morte”, poiché conduce inesorabilmente alla morte termica dell’universo ossia la condizione di massima entropia nella quale tutto si trova in condizioni di equilibrio e non esisteranno più differenze di temperatura, pressione o concentrazione sfruttabili che possano alimentare la vita dell’universo (stelle, buchi neri ecc.). (Concetto importante questo dei delta e degli squilibri, è fondamentale per avere un qualisasi processo, riprendi formula carnot)
Questa banale formuletta cela un’altra curiosità affascinante che la distingue da tutte le altre. Il secondo principio della termodinamica è l’unica legge della fisica ad essere fondamentalmente legata alla freccia del tempo, l’unica in cui si può chiaramente distinguere il passato dal futuro. In tutte le altre leggi dell’universo, una sequenza di eventi è permessa sia in avanti che indietro. Questo fatto è in linea anche con la nostra esperienza. Possiamo guardare un filmato di una macchina che va avanti a velocità costante, poi guardarlo all’indientro senza storcere il naso. La retromarcia è un semplice meccanismo che rende verosimile questa bidirezionalità. Sarebbe diverso se vedessimo il filmato di un vaso che cade e si rompe in mille pezzi. La nostra esperienza ci assicura che questa cosa è possibile solo in un verso. Il vaso, cadendo e rompendosi in mille pezzi, disperde la sua energia in calore e rotture meccaniche e non può tornare spontanemente al suo stato iniziale senza che qualcuno compia un lavoro (raccolga i pezzi e li incolli). La freccia del tempo sembra apparire solo quando c’è in gioco del calore. Una spiegazione di questo concetto è presente ne “l’ordine del tempo” del fisico Carlo Rovelli. Secondo Rovelli infatti, la nostra percezione del fluire del tempo e la percezione della consequenzialità tra passato, presente e futuro, deriverebbero proprio da come sperimentiamo nella vita di tutti i giorni il secondo principio della termodinamica, cioè l’aumento di entropia. Nello stesso libro si spiega come la causalità passato-futuro sparisca a livello microscopico, ma questa è un’altra storia. Oltre a quelli citati, furono molti altri gli studiosi che affrontarono questo principio. Tra questi va sicuramente ricordato Boltzman, pensatore visionario che intuì il legame tra la nostra percezione del fluire del tempo e l’aumento di entropia. Proprio per questo, per aver avuto il coraggio di accettare una verità rivoluzionaria, venne aspramente criticato e isolato dalla comunità scientifica.

## Slide 15
I cicli termodinamici

## Slide 16
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
I cicli termodinamici

## Slide 17
1
2
3
4
P
v
Fornisco calore al fluido
Il fluido cede calore all’ambiente
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
T2
T1
L
Lavoro
Ciclo di Carnot

## Slide 18
Ciclo Otto

## Slide 20
P
v
T2
T1
0
1
2
3
4
Fonte GIF: wikipedia
Va
Vb
Pa
Pb
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
Ciclo Otto

## Slide 21
P
v
T2
T1
0
1
2
3
4
Va
Vb
Pa
Pb
Ciclo Otto
Notes: : costante termodinamica (in condizioni ideali di miscela biatomica aria-benzina vale circa 0,4)
: volume massimo in 1 e in 4 quando il pistone è in basso. Include il volume della corsa (cilindrata) e il volume della camera di combustione (lo spazio residuo quando il pistone è in alto)
: volume minimo in 2 e in 3 quando il pistone è in alto, equivale al volume della camera di combustione
: rapporto di compressione (
𝛾: costante termodinamica (in condizioni ideali di miscela biatomica aria-benzina vale circa 0,4)
𝑣_𝑏: volume massimo in 1 e in 4 quando il pistone è in basso. Include il volume della corsa (cilindrata) e il volume della camera di combustione (lo spazio residuo quando il pistone è in alto)
𝑣_𝑎: volume minimo in 2 e in 3 quando il pistone è in alto, equivale al volume della camera di combustione
𝑟: rapporto di compressione (𝑣_𝑏/𝑣_𝑎)

## Slide 22
Ciclo Diesel

## Slide 23
P
v
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
T2
T1
0
1
2
3
4
Va
Vb
Pa
Pb
Ciclo Diesel

## Slide 24
P
v
T2
T1
0
1
2
3
4
Va
Vb
Pa
Pb
Ciclo Diesel

## Slide 25
Ciclo Diesel

## Slide 27
Ciclo Rankine

## Slide 28
T
s
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
T2
T1
T2’
1
2
3
4
4’
3’
Ciclo Rankine

## Slide 29
T
s
T2
T1
T2’
1
2
3
4
4’
3’
Ciclo Rankine

## Slide 30
Ciclo Brayton

## Slide 31
P
v
SORGENTE CALDA (T2)
SORGENTE FREDDA (T1)
M
T2
T1
1
2
3
4
Va
Vb
Pa
Pb
Ciclo Brayton

## Slide 32
P
v
T2
T1
1
2
3
4
Va
Vb
Pa
Pb
Ciclo Brayton

## Slide 33
Fonte GIF: Tirrenopower
Ciclo Combinato

## Slide 34
Primary energy fallacy

## Slide 35
https://www.linkedin.com/pulse/primary-energy-fallacy-committest-thou-2nd-sin-paul-martin-nty3e/
Primary energy fallacy

## Slide 36
Fonte imagine: futuranetwork
Paradosso di Jevons